## Slide 1: Loi d’Ohm
2. Résistance

## Slide 2: Conductance
Pour un dispositif, on définit la conductance comme une caractéristique de l’aptitude à facilité le passage du courant
Notée G exprimée en siemens (S)
Tient compte  du matériaux
 de ses dimensions

## Slide 3: Conductivité
Pour un matériau, on définit la conductivité comme une caractéristique de l’aptitude à facilité le passage du courant
Notée σ « sigma » exprimée en siemens/m ( S. m-1 )

## Slide 4: Relation
G = σ . S / L
G en siemens (S)
S en mètre carré (m²)

## Slide 5: Résistance
Pour un dispositif, on définit la résistance comme une caractéristique de l’aptitude à ralentir le passage du courant
Notée R exprimée en ohm ()
R =1/G = 1  = 1 S-1

## Slide 6: Résistivité
Pour un matériau, on définit la résistivité comme une caractéristique de l’aptitude à ralentir le passage du courant
Notée  « rhô » exprimée en ohm mètre (.m)
 = 1/ σ

## Slide 7: Relations
 = 1/ σ
R = 1 / G
G = σ . S / L
R = . L / S

## Slide 8: Manipulation de formules ….

## Slide 9: Unités et préfixes
giga | méga | kilo |  | centi | milli | micro | nano
G | M | k |  | c | m | µ | n
109 | 106 | 103 | 1 | 10-2 | 10-3 | 10-6 | 10-9
1 000 000 000 | 1 000 000 | 1 000 | 1 | 0,01 | 0,001 | 0,000 001 | 0,000 000 001
10 cm
10.0,01 m
0,1m
50.10-6 m
50 µm
3 km
3.1000 m
3000 m
6.109 m
3 Gm

## Slide 10: Unités et préfixes
Cuivre 60 MS.m-1
Câble 10 km de section 1 cm2
R =
Cuivre 60 MS.m-1
Câble 1 m de section 1 mm2
R =
Négligeable ??????